## Slide 1: 高速点火レーザー核融合実験の進展
若手科学者によるプラズマ研究会
2013．3．4（月）～3．6（水）@原研那珂研究所JT-60制御棟2F大会議室
○長井隆浩、中井光男、有川安信、波元拓哉、安部勇輝、小島完興、坂田匠平、
多賀正樹、井上裕晶、服部祥治、藤岡慎介、白神宏之、猿倉信彦、
乗松孝好、疇地宏、およびFIREXグループ
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
ILE Osaka

## Slide 2: 高速点火レーザー核融合実験の進展 アウトライン
ILE Osaka
高速点火レーザー核融合
高速点火実験のための装置
  レーザー装置
  ターゲット
  計測器
加熱実験の展開
まとめ

## Slide 3: 磁場核融合とレーザー核融合
ILE Osaka
核融合反応の条件
プラズマ温度>1億度
プラズマ密度×反応時間>1014 cm-3s
磁場核融合
レーザー核融合
プラズマ密度：約1014 cm-3
閉じ込め時間：約100 s
プラズマ密度：約1024 cm-3
閉じ込め時間：10-10 s

## Slide 4: 高速点火レーザー核融合
ILE Osaka
中心点火方式
高速点火方式
ディーゼルエンジン
ガソリンエンジン
ホットスパーク
の形成

## Slide 5: 高速点火レーザー核融合の利点
高速点火は中心点火の1/10のレーザーエネルギーで同等の利得
ILE Osaka
爆縮コア
加熱レーザー
燃焼波
空間
燃料コア
温度
密度
ホットスパーク
ホットスパークによる自己加熱（中心点火）
超高強度レーザーによる高速点火
コアのサイズが小さくなる（中空→中実）
ホットスパークを爆縮プラズマ自身で作る必要がない
燃料コア
追加熱レーザー
ポンデラモーティブ力
による高速電子の加熱
球対象性が必要

## Slide 6: 高速点火核融合原理実証実験の目標 FIREX(Fast Ignition Realization EXperiment)
FIREXの目標
第一期：温度5-10 keVの加熱の達成
第二期：コアサイズ拡大、核融合エネルギー利得の実証
ILE Osaka
点火条件：アルファ粒子による自己加熱が
放射損失を上回ること
放射損失を制動放射のみと考えると、
温度条件は4.3 keVとなる。
制動放射以外の損失もある
⇒5-10 keVを点火温度呼ぶ。

## Slide 7: 高速点火実験のための装置 GXIIレーザーとLFEXレーザー装置
ILE Osaka
GEKKO XII
Nd:glass laser
パルス幅：1～2 ns
2倍波（526 nm）
Max:350 J/beam × 12 beam
LFEX（今年4beam化）
Nd:glass laser
パルス幅：1～10 ps
4 beam構成で
Max:10 kJ/1ps = 10 PW

## Slide 8: 高速点火実験のための装置 ターゲット
ILE Osaka
500 mm
加熱レーザー導入用の金コーン
・電子生成率を上げるために高Z物質
・開き角度：30 ° or 45 °
金コーン
CDシェル
重水素化ポリスチレン製シェル
・厚さ：7 mm
・将来的にはDTクライオターゲットに取り換え

## Slide 9: 高速点火実験のための装置 計測装置
ILE Osaka
ターゲット自発光X線ストリークカメラ（多賀）
追加熱レーザースポット
X線ピンホールカメラ
（服部）
高速電子の
制動X線
DD中性子
Time of Flight
シンチレーション中性子計測器
高エネルギーX線(ガンマ線)
スペクトロメータ（坂田）
ターゲット自発光X線半影カメラ（井上）

## Slide 10: 高速点火実験における中性子計測と 高エネルギーX線による障害
ILE Osaka
DD中性子
PMT
レーザー核融合は一回のショット毎に計測を行っていかなければならないため、
反応によって生じる粒子を飛行時間分解することによって、計測する。
ガンマ線
シンチレータ

## Slide 11: 高速点火実験における中性子計測と 高エネルギーX線による障害
ILE Osaka
シンチレーションの残光成分
光核反応中性子
DD中性子
PMT
レーザー核融合は一回のショット毎に計測を行っていかなければならないため、
反応によって生じる粒子を飛行時間分解することによって、計測する。
ガンマ線
中性子計測ができないためにイオン温度の測定ができていなかった!!
光電子増倍管（PMT）
の信号飽和現象
シンチレータ

## Slide 12: ガンマ線による計測障害を 抑制した設計
ILE Osaka

## Slide 13: 1 KJ/1.2 psの追加熱実験において 中性子イールドを計測できた
ILE Osaka
(3.8±0.7)×106 | (0.8±1.6)×106 | (1.8±0.4)×106
 | <1.2×106 | 
 | (0.5±9.2)×106 | 
 | <2.7×106 | 
 | - | 
 | (2.6±1.1)×106 | 
 | - | 
Au-cone+CD-shell, 爆縮レーザー：273 J×9beam
加熱レーザー：690J/1.2 ps, 最大圧縮30 ps 前に入射

## Slide 14: 追加熱により中性子イールドの 5-6倍の上昇を示唆
ILE Osaka

## Slide 15: 追加熱により中性子イールドの 5-6倍の上昇を示唆
ILE Osaka

## Slide 16: 実験データから、0.67⇒0.82 keV温度上昇 加熱効率を約1.5 %であることを概算できた
ILE Osaka
イオン温度の関数
(Yn:イールド, n:燃料密度, σv:反応率, V:燃料体積, τ:閉込め時間)
 | 爆縮のみ | 爆縮加熱
イールド | 5.7×105 | 2.24×106
密度 | 7 g/cc | 
コア直径 | 54 mm | 80 mm
閉込め時間 | 26 ps | 23 ps
イオン温度 | 0.67 keV | 0.82 keV
デポジットエネルギー = 3/2kΔT(NC+ND+Ne) = 8.5 J
加熱効率 = デポジット/追加熱レーザー = 1.5 %

## Slide 17: 実験データのみから、追加熱エネルギー輸送状況を 調べることができた
バックスキャッター光エネルギー
～10%
高速電子へ ～20％
加熱効率（コアへ） ～ 1.5%
イオン温度
爆縮のみ0.56keV
加熱あり0.67keV
γ線へ～0.1%
g線計測
ILE Osaka
ただし、加熱タイミング(最大圧縮30 ps前)、燃料密度は最適とは言えなく、
改善の余地がまだある。
LFEX 100%
高速点火実験における加熱効率測定の性能が格段に向上

## Slide 18: まとめ
高速点火レーザー核融合は圧縮・加熱分離型の核融合点火方式である。
高速点火原理実証実験（FIREX）では、点火温度(5-10 keV)への加熱を目標としている。
しかし、追加熱レーザーによる高速電子の制動放射X線(g線、Tg～1 MeV)が深刻な計測障害となっていた。
g線による計測障害を克服した中性子計測により、有効な計測データを取得することができた。
実験データから、高速加熱による温度上昇は、0.67→0.82 keV （加熱効率：～1.5 %）であることを確認し、高速点火の物理的理解が進展した。
今後は、低加熱効率の検証・対策、計測の改善を行う。
ILE Osaka

## Slide 19: ご清聴ありがとうございました

## Slide 20: 今後
加熱効率向上のため
  磁場ガイド
  DLCコーン
  穴あきコーン
ILE Osaka

## Slide 21: 低残光液体シンチレータ
アフターグロー成分の比較
即発発光成分の比較
[1] Takahiro Nagai, et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 080208
[2] C. Stoeckl et al.: Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 10D302.
ILE Osaka

## Slide 22: ①ゲート液体シンチレータ計測器 @13.35 m
ILE Osaka
チャンバー壁
g-n中性子
DD中性子時刻
ガンマ線時刻
光核反応中性子

## Slide 23: ②多チャンネル 液体シンチレータ計測器@8 m
ILE Osaka
90°
Gate open
High dynamic range
NDフィルター
減光剤(benzophenone)
PMTアフターパルス
DD中性子時刻

## Slide 24: ③MANDALA@13.5 m
ILE Osaka
collimator
BC408 Φ6cm
BC408 Φ10cm
10cm
6cm
600 channel
420 channel
シンチレータサイズ縮小によるg線感度を低減
Active channel rate

## Slide 25: 中性子スペクトル拡がりから、 イオン温度0.5 keV程度と測定
ILE Osaka

## Slide 26: 実験データから、0.67⇒0.82 keV温度上昇 加熱効率を約1.5 %であることを概算できた
ILE Osaka
イオン温度の関数
(Yn:イールド, n:燃料密度, σv:反応率, V:燃料体積, τ:閉込め時間)
 | 爆縮のみ | 爆縮加熱
イールド | 5.7×105 | 2.24×106
密度 | 7 g/cc | 
コア直径 | 54 mm | 80 mm
閉込め時間 | 100 ps | 
イオン温度 | 0.67 keV | 0.82 keV
2008年藤岡・藤原らによる
Cl-Heα(2.8 keV)バックライト(爆縮のみ)
最大r= 7g/cm3
コア直径 54 mm
100 ps
時間
2012年多賀らによる
X線自発光ストリーク画像
スリット
デポジットエネルギー
= 3/2kΔT(NC+ND+Ne) = 8.5 J
加熱効率=8.5/555 = 1.5 %
80 mm
閉込時間=(1/4)*(コア半径/音速)
0.67 keV：26 ps
0.82 keV：23 ps