## Slide 1
日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 JT-60制御等2F大会議室
平成25年3月4日(月)13:00 – 6日(水)12:00
高速点火核融合実験における
高エネルギーX線のスペクトルと画像計測
ILE Osaka
坂田 匠平 井上 裕晶 小島 完興 波元 拓哉 有川 安信 野崎真也2）
藤岡慎介 Zhang CZhe 安部 勇輝 長井 隆浩 加藤 龍好1）
西村 博明 中井 光男 白神 宏之 疇地 宏
FIREX実験班
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
大阪大学産業科学研究所1）
琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構2）

## Slide 2
アウトライン
1.高速点火核融合実験における高エネルギー
X線分光の必要性
2.高エネルギーX線分光器の開発
3.実験結果の解析
4.まとめ

## Slide 3
ILE Osaka
爆縮
追加熱
点火・燃焼
Au-cone
CD-shell（重水素化ポリスチレン)
追加熱レーザーで発生する数MeVの
高速電子で爆縮コアを加熱
高強度レーザー
追加熱レーザー
高速点火核融合におけるコアの加熱
500μm
1000μm
10kJ/10ps=1PW
25kJ/1ns=25TW
5keV-10keV
加熱診断の為にX線スペクトル計測と画像における
コアの加熱領域の計測が必要

## Slide 4
高速点火核融合におけるX線計測の必要性
制動放射X線
高速電子
MeV級
幅広いエネルギーのX線スペクトル計測が必要
・電磁場（シース場）に捉えられ高速電子
は一部しか抜け出せない
・高速電子によりターゲット領域で発生する電場
の影響を受けない制動放射X線に注目
1019 [W/cm2]
9×1012 [V/m]
・コアの加熱という観点から
高速電子のスペクトル計測が必須
1013個程度の
MeV級
高速電子
keV-MeV級制動放射X線
追加熱レーザー
ターゲット領域における正確な高速電子の
情報を得られない
金属製コーン

## Slide 5
高エネルギーX線の相互作用を利用した
X線分光器の開発
ILE Osaka
吸収膜型
コンプトン散乱型
(γ,n)反応型
0.01MeV
1MeV
10MeV
100MeV
光電吸収
コンプトン散乱
光核反応
X線のエネルギーに応じたX線分光器を新たに3台開発した
X線エネルギー
0.01MeV-1MeV
0.9MeV-10MeV
3MeV-30MeV

## Slide 6
吸収膜型X線分光器HEXS (High Energy X-ray Spectrometer)
ILE Osaka
金属フィルター
イメージングプレート（IP）
低Z
高Z
1.5 cm
1.5 cm
x-ray
HEXSの分光感度曲線
Al 10 keV~
Ta 40 keV~
Pb 200 keV~
分光感度の違いによりX線のスペクトル情報を反映した信号が得られる
IP1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IPの信号
テフロン
鉛容器
X線を選択的に
吸収
粒子線
１次発光
蓄積
２次発光
He-Neレーザー

## Slide 7
HEXSのX線スペクトル応答の組み合わせにより、実験結果を再現
Geant4コード
X線のスペクトルを仮定し実際の信号と比較
吸収膜型X線分光器（HEXS）におけるデータ解析
X線スペクトルを決定
ILE Osaka

## Slide 8
コンプトン散乱型X線分光器(Comp.G)
反跳電子のエネルギーと反跳電子の反跳角から
入射光子(線)のエネルギーは一意に特定できる
反跳電子のエネルギーと位置
コンプトン散乱
0.4Tの磁場における
角度制限スリットにより
反跳電子の反跳角を特定
磁場によりエネルギー分解を行う
X-ray
イメージングプレート

## Slide 9
コンプトン散乱型X線分光器(Comp.G)の実験データ
ILE Osaka
Chart: 
モンテカルロシミュレーション（MCNP5)による信号の再現
Electron Energy (MeV)
X線のスペクトルを仮定し実際の信号と比較
Signal intensity (arb.u)
X線スペクトルを決定

## Slide 10
ILE Osaka
(γ,n)反応型X線分光器
20cm
7.5cm
14.6cm
4.5cm
12.5cm
converter
bubble detector
neutron shield
金属ごとの(γ,n)反応の閾値及び共鳴ピーク値の違いにより分光できる
(γ,n)反応
(γ,n)反応断面積
(bubble detector)
・光核反応で生じた中性子は反応を
起こす前のX線のエネルギー
情報を持っている。
X-ray
中性子検出器

## Slide 11
(γ,n)反応型X線分光器の実験データ解析
フォトン数
ターゲットから
の立体角効率
反応断面積
コンバーター
の立体角効率
中性子検出
効率
泡数
N
バブルの数からフォトン数へ変換
Lead
Deuterium
Iron
Aluminum

## Slide 12
ILE Osaka
高速点火核融合実験におけるX線スペクトル計測
Ta-block
Double-Au cone
吸収膜型
コンプトン散乱型
(γ,n)反応型
20.9°
20.9°
41.8°
真空チャンバー
追加熱レーザー
高速点火核融合実験における計測器の配置図
ターゲット
1000μm
1000μm
コンバーター:Ta
高速電子
801J
X-ray
制動放射X線を効率よく発生
半球シェル
シースポテンシャルを再現
Hemisphere
CD shell

## Slide 13
ILE Osaka
各計測器におけるX線スペクトル
Deuterium
Lead
Iron
Aluminum
３台の計測器で異なる領域のX線エネルギーの
スペクトルを計測した

## Slide 14
ILE Osaka
まとめ
今後
・高速電子のスペクトルを仮定してX線のスペクトルと
実験で求めたX線のスペクトルから
元の高速電子のスペクトルを求める。
・10KeVから30MeVまでのX線を計測できる
X線分光器を開発した。
・高速点火核融合実験において3台の分光器
で初めてX線スペクトルを計測した。

## Slide 15
高速点火核融合プラズマを高エネルギーX線の２次元分布を
半影法で計測することにより加熱領域を診断する
爆縮
点火
高温点火部
の形成
LFEX(追加熱レーザー)がどの部分
に照射され、どのように加熱され
広がっていくのか
局所加熱が起こっている
かどうかの診断が求められている
結像
制動X線
結像装置（半影）
実際の結像画像
高速点火核融合の流れ
逆再生
加熱領域の診断
高速点火核融合における加熱領域診断

## Slide 16
画像計測に用いた半影法の
利点と画像の再構成の問題点
開口形状が直線である場合線源
が移動するとPSFが極端に歪む
分解能の低下を和らげる
従来からの
Point spread function（PSF）
トロイダル形状の場合
直線形状の場合
・ 逆畳み込みによる再構成
半影
PSF
元の画像
ノイズ
フーリエ変換
ノイズが増幅される
空間に依存しない場合のみ有効
半影法
半影法を用いた
結像の模式図
半影
イメージングプレート
１０cm
開口断面形状をトロイダル形とすることで

## Slide 17
ヒューリスティック法による画像再構成
・ ヒューリスティック法による再構成流れ
線源をずらした各PSF
推定された
半影画像
実験で得られた半影画像
繰り返し試行
・
・
・
推定された
光源画像
出力される
再構成画像
コンピューター内で
行われる計算過程
順方向のみの画像推定であるためノイズ
に対する耐性が飛躍的に改善された。

## Slide 18
ヒューリスティック法による再構成のデモンストレーション
ヒューリスティック法による再構成はノイズに強い。
ノイズの多い高速点火核融合実験には有効である。
元の画像
半影画像
空間に依存するPSFによる影響
ノイズによる影響
逆畳み込み
ヒューリスティック法
ノイズ付加
ノイズを付加した
半影画像
再構成十字架画像
再構成十字架画像
逆畳み込み
ヒューリスティック法
200μｍ
200μｍ
200μｍ
200μｍ
200μｍ

## Slide 19
高速点火核融合プラズマからの二次元X線画像の取得
実際の高速点火実験に装置を導入し、画像取得に成功した
ヒューリスティックによる画像推定を進めている
500μm
実測半影画像
再構成画像
このショットの時に
撃った実際のターゲット
高速点火実験に導入した装置
イメージング
プレート(IP)
多開口半影結像用素子
X線
IPに写る多開口半影結像
による半影像
X線
推定画像
1.2cm
1.2cm
0.16cm
67mm
1113mm
Notes: 次に実際の実験に装置導入し、加熱領域の診断を試みました
こちらが実際に導入された装置図であり、この実験によって取得した像がこちらです。
こちらの像からひとつ切り出したこちらの半影画像をさきほどのようにヒューリスティック法で再構成した画像がこちらです。
見て頂ければわかるのですが点が収束できていません。この原因としましては外側にあるノイズ成分に引っ張られ外側に信号が乗ったと考えられますまた
点々としていることについてはこちらの推定画像がまだ完璧に推定されてなく段々としているのがわかります
これが再構成画像に点々として現れていると考えられます。
しかしながら信号強度の強い部分を確認でき実際に撃ったターゲットの大きさが500ミクロンであることから
加熱領域とみることもできるのではないかと考えます。

## Slide 20
まとめ
・爆縮コアの局所加熱を実現するために、加熱領域を診断する。
・X線二次元分布の計測法として半影法を用いた。取れた半影像の再構成法としてヒューリスティック法を採用した。
・実際の高速点火実験に装置を導入し、画像取得に成功した。
ヒューリスティックによる画像推定を進めている。
今後
三重線スリッドを用いた既知のX線光源を作り、再構成精度を評価する。

## Slide 21
目的
・半影画像デモンストレーション
１．レーザーパターンの画像
２．スリットパターン画像
イメージング
プレート(IP)
多開口半影結像用素子
X線
レーザー
ピンホールカメラ(パターン観測)
鉛
ターゲット
既知のX線光源を用いた再構成実験
計測された再構成画像からModulation Transfer Function(MTF)曲線を用いて空間分解能の評価