## Slide 1
ジャイロトロンを用いた
マイクロ波ビーミング推進ロケットの開発
東京大学大学院 新領域創成科学研究科
先端エネルギー工学専攻
福成 雅史 山口敏和 小紫公也
共同研究：
日本原子力研究開発機構施設利用型共同研究・那珂核融合研究所 加熱工学グループ
宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所 船木研究室
若手科学者によるプラズマ研究会 2014/03/06

## Slide 2: 目次
超低コスト打ち上げ手段の必要性
＝マイクロ波ロケット開発の背景
  ビーミング推進と超低コスト化のための三要素
  研究開発の経過
エネルギー変換の物理：プラズマ・衝撃波の相互作用
  伝播構造と推力との関係
  ビームプロファイル変換
kg級モデルロケットの10m打ち上げ実証計画
  推力30Nの達成
  長距離ビーム空間伝送
  リード弁吸気促進機構の開発

## Slide 3: 目次
超低コスト打ち上げ手段の必要性
＝マイクロ波ロケット開発の背景
  ビーミング推進と超低コスト化のための三要素
  研究開発の経過
エネルギー変換の物理：プラズマ・衝撃波の相互作用
  伝播構造と推力との関係
  ビームプロファイル変換
kg級モデルロケットの10m打ち上げ実証計画
  推力30Nの達成
  長距離ビーム空間伝送
  リード弁吸気促進機構の開発

## Slide 4: 今後の宇宙開発には輸送コストの革新的削減が必須
技術的に可能なミッションも，「地上→宇宙」 の輸送コストの高さがボトルネックとなる
  宇宙太陽発電衛星（SSPS）では1/50のコスト削減 が求められているが，従来の方法で可能か？
ロケットの例
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/space/ people/shino/research-sps2.htm
液体ロケット 固体ロケット
打ち上げロケット（化学推進）
宇宙空間でのロケット（電気推進）
一部写真はJAXAホームページより引用
H2B
M-V
イオンエンジン
ホールスラスタ
PPT
大推力・低比推力
（重量の９割は燃料）
低推力・高比推力
（無重力・低電力）

## Slide 5: 従来の化学推進ロケットでのコスト削減の考え方
完全再使用ロケット（往還機）
  高価で複雑な機体を繰り返し使用
スペースシャトル退役の要因
  莫大なメンテナンスコスト
  一機の失敗による影響大
民間企業による活動
  Space X, Falcon 9 （液体ロケット）
  Scaled Composites, White Knight（飛行機） & Space Ship One（ロケット）
  PDエアロスペース （パルスデトネーションエンジン）
ISAS/JAXA
稲谷研究室
PDエアロスペース
Scaled Composites
White Knight
Space Ship One
スペース シャトル
いずれも人間を運ぶこと（宇宙旅行）を目指した開発
→ 物資を地上（大気層）から宇宙へ運ぶなら，もっと安価な方法はないか？

## Slide 6: 新たな可能性「ビーミング推進」
ビーム源
（地上基地）
ミリ波ビームの照射
機体
使い捨て部分コスト （機体製造費，電気代）
再使用コスト （地上設備）
既存→
マイクロ波ロケット→
  機体外部からの電磁波ビーム によるエネルギー供給
  機体上にて電磁波を推力へ エネルギー変換
超低コスト実現のための三要素
パルスデトネーション 作動
ターボポンプ不要 → 簡素な機体構造
地上に高価な ビーム源を設置
高価なビーム源は ・繰り返し使用可能 ・メンテナンスが容易
大気中では エアブリージング （大気吸込み式）
必要な推進剤が 飛躍的に少ない
高いペイロード比
簡素な機体の 使い捨て
打ち上げ回数による コストへの償還

## Slide 7: 大電力ミリ波発振源「ジャイロトロン」（1MW級，JAEA/東芝）
発振周波数 | 170 GHz
出力パワー | < 1 MW
出力ビームプロファイル | Gaussian
ビームウェイスト直径 | 40 mm
電力効率 | 50%
主要諸元
ITER（国際熱核融合実験炉）のプラズマ加熱・電流駆動用に開発
利点
・ MW級の発振出力を達成済み
・ 同パワーレベルのレーザーに比べ安価
・ パルス中の出力波形が一定
・ 発振時間を 制御可能（0.1 msec - 1,000 sec）
・ 5 kHzでの繰り返し発振を制御可能
JAEA（日本原子力研究開発機構）
との施設利用型共同研究
高さ : 3 m / 重量 : 800 kg
出力波形

## Slide 8: 「マイクロ波ロケット」の構成と作動原理
ビーム源：ジャイロトロン
機体構成：集光器＋円筒
推力生成モデル： パルス デトネーションエンジン(PDE) をミリ波プラズマにより駆動
Time
p
プラトー圧
プラトー維持時間
換気時間
パルス照射時間＝１サイクル時間×デューティ比
p1
膨脹波
x
p
p0
(3)
希薄波
x
p
p0
p1
(2)
衝撃波
x
p
放電開始
ミリ波
p0
(1)
p0
x
p
p < p0
(4)

## Slide 9: 過去の実証結果（2003～2009年度）
Φ100, L300
109 g （Al）
モデル機体
マルチ パルス化
2009
2003
推力の持続的生成を確認
600 kW（ピーク）, 100 Hz
マルチパルス, 1.25 msec
［平均電力：75 kW］
（全照射時間：0.7 sec）
930 kW（ピーク）
単パルス
0.4 msec

## Slide 10: 実用化へ向けた方向性
SSTO（単段式打ち上げ）
  GEO（静止衛星軌道）への投入
    高度100 kmまでのミリ波照射
    高度100 km，最終速度10.2 km/s
  コストは飛躍的に下がるが，現状の 試算では地上設備が大規模過ぎる
    約100 $/kg（18万回打ち上げ時）
    GW級の地上設備が必要
  効率を向上させるための研究 （エネルギー変換過程）が不可欠
化学ロケットの第１段として活用
  実用化へ向けたステップとして， 既存の化学ロケットの第１段やブースタとしての活用も想定
GEO（静止衛星軌道）への投入軌道例
（Katsurayama et. al.）
H-IIB
N
N
O
I
P
P
N
N
O
I
P
P
Microwave Rocket
H-IIBロケットの一段目

## Slide 11: 目次
超低コスト打ち上げ手段の必要性
＝マイクロ波ロケット開発の背景
  ビーミング推進と超低コスト化のための三要素
  研究開発の経過
エネルギー変換の物理：プラズマ・衝撃波の相互作用
  伝播構造と推力との関係
  ビームプロファイル変換
kg級モデルロケットの10m打ち上げ実証計画
  推力30Nの達成
  長距離ビーム空間伝送
  リード弁吸気促進機構の開発

## Slide 12: エネルギー変換物理：プラズマ・衝撃波の相互作用
伝播構造と推力との関係がエネルギー変換の解明の鍵になる
電力
ミリ波
プラズマ
衝撃波
力積
推進器
放電
伝播
ジャイロトロン
集光器
円筒
衝撃波
p
p1
x
ミリ波

## Slide 13: ビームプロファイル変換実験系
位相補正鏡により リングビーム，フラットビームに変換
投入電力 : 610 kW（放物鏡集光）
フラット
ガウシアン
リング
170GHz
位相補正鏡
ガウシアン
フラット
リング

## Slide 14: リングビームでの大気圧ミリ波放電の様子（高速度カメラ）
局所的な電力密度が高い領域でのみ電離が進む
ガウシアン
30 kfps
1 ms
リング（露光）
ガウシアン
（露光）
リング
30 kfps
1 ms
ガウシアンビーム
↓
中心部で電離が進む
リングビーム
↓
周辺部で電離が進む

## Slide 15: フラットビームでの大気圧ミリ波放電 の様子（高速度カメラ）と推進性能
フラットビーム（露光）
180 mm from the second mirror
↓
フラットビーム
(30 kfps, 1 ms)
IR images (230-130 mm from the second mirror)
フラットビーム
↓
ガウシアンより 幅広い領域で電離
高速度カメラ画像
← IRカメラ
フラットビームで太い電離領域で 衝撃波を駆動したことで，推進性能が向上
運動量結合係数
Cm ＝ 力積／エネルギー
＝ 推力／電力 [N/MW]

## Slide 16: 目次
超低コスト打ち上げ手段の必要性
＝マイクロ波ロケット開発の背景
  ビーミング推進と超低コスト化のための三要素
  研究開発の経過
エネルギー変換の物理：プラズマ・衝撃波の相互作用
  伝播構造と推力との関係
  ビームプロファイル変換
kg級モデルロケットの10m打ち上げ実証計画
  推力30Nの達成
  長距離ビーム空間伝送
  リード弁吸気促進機構の開発

## Slide 17: 推力30Nの達成（2011年度）
ビームパワー570kW,パルス幅0.8ms、繰り返し周波数200Hz、5発の連続運転において30Nを達成
異なるデューティ比条件下での推力
30 N
at 570 kW
with 200 Hz
520 mm
56 mm
圧力センサ
推進機
振り子式推力スタンド
Kg級の打ち上げに十分な推力を達成

## Slide 18: 打ち上げ実証実験に向けた課題
→ 長距離ビーム空間伝送技術が必要
18
2 m 地点 導波管出口
ビームウェイスト直径 120 mm ← 40 mm
ピーク電力密度 10 kW/cm2 ← 100 kW/cm2
f 60 mm 推進器への投入電力 240 kW ← 600 kW
2m
2m地点では重力を上回る推力は生成していない

## Slide 19: 長距離ミリ波伝送系の開発
ミラー系
240 mm
40 mm
受電系
拡大したビームを推進機に導く
伝送系
ビーム半径を拡大
テーパ管
推進機
ビーム半径に反比例
発散角

## Slide 20: リード弁式吸気機構
・推進器内部の圧力振動で受動的に開閉する
・アクチュエータ等不要でシンプルな構造
リード弁の動作
リード弁搭載型推進器
Chart: パルスカウント
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 | 0.36234 | 0.20562 | 0.16476 | 0.15666
繰り返し運転時の推力低下
flow
flow
flow
flow
Low pressure
High pressure
Next pulse irradiation

## Slide 21: kg級推進機の飛行実証実験試験系
21
ガイドワイヤ
ＲＦ
プラズマ観測窓
試験系 写真
高速度カメラ
アクリル窓
(プラズマ観測用)
圧力素子
Osc.
サファイヤ窓
伝送ミラー
試験系模式図
ビーム径の拡大
ロードセル
ミリ波空間伝送系を設計
推力計測、プラズマ観測
ミリ波

## Slide 22: プラズマの着火と電離波面の伝播に成功
Chart: Time (ms)
 | 44.9652 | 54.7044 | 64.4436 | 74.1828 | 83.9221 | 93.6613 | 103.4005 | 113.1397 | 122.8789 | 132.6181 | 142.3573 | 152.0966 | 161.8358 | 171.575 | 181.3142 | 191.0534 | 200.7926 | 210.5318 | 220.271 | 230.0103 | 239.7495 | 249.4887 | 268.9671 | 278.7063 | 288.4455 | 298.1848 | 307.924 | 317.6632 | 327.4024 | 337.1416 | 346.8808 | 356.62 | 366.3592 | 376.0985 | 385.8377 | 395.5769 | 405.3161 | 415.0553 | 424.7945 | 434.5337 | 444.273 | 454.0122 | 463.7514 | 473.4906 | 483.2298 | 492.969
 | 1
ネジ
圧力センサ
500 mm
Time
Propagation direction
高速度カメラでの映像
時間ごとの電離波面位置
伝播速度は555m/s
0.4msから伝搬速度は974m/sに変化
伝送系無し（近接設置）に比べ圧力上昇は低い
伝播速度の変化

## Slide 23: リード弁の吸気性能
吸気による冷却効果により
衝撃波伝搬速度の上昇を抑制
推進機内部の衝撃波伝搬速度
吸気体積
推進機体積
= 0.32
部分充填率
吸気量は未だ十分ではなく改善が必要
観測窓
集光器
リード弁
推進機
開口面積を増やすためテーパ形状にした
（完全換気は部分充填率＝１）

## Slide 24: 連続運転時の推力性能
Chart: 照射繰り返し周波数 [Hz]
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5
 | 0.8 | 2 | 2.5
 | 2 | 2.5
 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8
 | 2.5 | 1.5 | 1.5
 | 2 | 2.5 | 2
 | 2 | 1.5 | 1.2
 | 1.2 | 1.5
 | 3.5
 | 4
 | 3.5
 | 3.5 | 2.5 | 1.5
Ψduty = 0.2
Ψduty = 0.1
Ψduty = 0.05
Ψduty = 0.02
Ψduty = 0.01
プラズマ連続領域
残留プラズマによる異常点火領域
プラズマ長過大
連続運転
可能領域
Ψduty = 0.5
推力の増加
・Kg級の推進機の飛行に十分な推力は達成できていない．（要対策）
・連続運転可能なミリ波照射デューティ比Ψdutyは0.2程度が上限
時間
Cm：推力電力比
Ψduty: デューティ比
推力（○の大きさ）と正常点火領域
管端における異常点火
時間
点火箇所
推進機内部における異常点火
点火箇所
最大推力：2.7N
(Cm:28 N/MW)

## Slide 25: まとめ
大量物資輸送の超低コスト化には マイクロ波ロケットが有力な候補である．
  高価なビーム源の繰り返し使用
  簡素・安価な機体の使い捨て
実用化へ向けて推進性能を向上させるため エネルギー変換過程を研究している．
  ビームの電力密度分布制御 により 推力向上が可能
kg級ロケットの10m打ち上げ実証実験を計画．
  Kg級の推進機の飛行に十分な推力は達成できていない
  伝送系、リード弁の改善により推力の増加が必要

## Slide 26: ご清聴ありがとうございました
謝辞
本研究は 文部科学省 基盤研究 (A), No. 23246145, 及び日本学術振興会 特別研究員奨励費, No. 253687.の助成を受けた。
Microwave Rocket
The University of Tokyo