## Slide 1
LHDにおけるIRイメージングボロメータを用いた3次元輻射計測
および重水素実験への対応の現状
佐野竜一1, 2、向井清史3、B. J. Peterson1, 3、S. N. Pandya4
1総合研究大学院大学、2学振特別研究員、
3核融合科学研究所、4Institute for Plasma Research
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 2
Background: Why is radiation measurement important?
For fusion reactor
  Heat load on divertor should be reduced by radiation
  Radiation collapse terminates plasma
Radiation control is important
3D radiation structure (especially Helical devices)
  3D measurement are required
InfraRed imaging Video Bolometer (IRVB)
For the application of IRVBs to DD exp in LHD
  The effect of the neutron irradiation on the thermal characteristics of an IRVB foil detector should be studied
  In-situ calibration system
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 3
Plasma radiation
(Far IR～soft Xray)
Heat radiation(IR)
Metal foil (Pt) [1]
Plasma
Aperture
IR window
IR camera
(50~100 Hz)
Vacuum
vessel wall
Principle of InfraRed imaging Video Bolometer (IRVB)
[1]R.Sano et.al., PFR 6, 2406076 (2011)
3D tomography
Foil temperature
Radiation Image
Plasma
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 4
LHD plasma
Mean minor radius: 0.6m
Major radius: 3.6-3.9m
Toroidal sections: 10
Plasma voxels (cylindrical coordinate)
Horizontal (R): 5 cm
54 divisions (2.4 m < R < 5.1 m)
Vertical (Z): 5cm
52 divisions (-1.3 m < Z < 1.3 m)
Toroidal (φ): 1 degree (4.3 - 8.3cm )
360 divisions
Total number of plasma voxels:
54x52x360=1,010,880
with assumption
(mask and periodicity)
16,188 voxels
LHD plasma divided into voxels for 3D measurement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 5
3D measurement is performed with 4 IRVBs
10-O
6-T
6.5-U
6.5-L
6.5-L IRVB
(lower)
30x22=
660 ch
10-O IRVB
(semi tangential)
36x28=
1008 ch
6-T IRVB
(Tangential)
36x28=
1008 ch
6.5-U IRVB
(Upper)
26x20=
520 ch
Far X-point
Near X-point
Magnetic axis
Magnetic axis
Near X-point
Far X-point
Near X-point
Magnetic axis
Far X-point
Magnetic axis
Near X-point
Total 3196 ch

## Slide 6
3D radiation profile is related to IRVB images by projection matrix
H:Projection matrix (Field of View) (3,196x16,188)
.
P: IRVB data(3,196 ch)
S:3D radiation profile (1 toroidal section)
(16,188 voxel)
H
S
Plasma voxel number (16,188)
IRVB ch number (3,196)
P
Field of View
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 7
Tikhonov regularization for 3D plasma reconstruction
Lagrange function
: j-th row vector of right singular matrix of
: j-th row vector of left singular matrix of
j-th singular value
Reconstruction result is determined by and .
Series expansion with minimum [2]
First application for 3D reconstruction with plasmas
H:Projection matrix
.
P: IRVB data
S:3D radiation profile
[2]N. Iwama et al., J. Plasma Fusion Res. 82 (7), 399 (2006)
: Regularization parameter
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 8
EXP reconstruction shows reasonable structure
Before radiation collapse (#121787 6.1s)
Experimental (6-T IRVB) ,
Reconstructed
Φ=0.5
Radiation power density (W/cm3)
Reconstructed
Experimental (6-T IRVB) ,
After radiation collapse (#121787 6.6s)
Φ=0.5
Radiation power density (W/cm3)
Edge
Core

## Slide 9
#121787 Rax=3.9m
Time evolution of 3D structure in radiation collapse discharge
Top view
Obliquely view
3D plot
(18 x 20 = 360)
Reconstruction using Tikhonov regularization
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 10
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows radiation region shrinks from inboard to outboard.
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
3D tomography shows evolution of radiation region.
Shrinking
Inboard enhancement

## Slide 11
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
5.96s

## Slide 12
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
5.98s
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 13
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.00s

## Slide 14
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
Inboard enhancement
6.02s

## Slide 15
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.04s
Inboard enhancement extend (toroidal)

## Slide 16
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.06s

## Slide 17
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.08s

## Slide 18
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
#121787 Rax=3.9m
Inboard enhancement along LCFS
LCFS
6.08s

## Slide 19
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.10s

## Slide 20
#121787 Rax=3.9m
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
6.12s

## Slide 21
Radiation from inboard side is enhanced during radiation collapse.
Inboard enhancement initiates at vertical cross section (neighborhood of wall).
3D tomographic inversion shows evolution of inboard enhancement
LCFS
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 22
Requirements for in-situ calibration system in DD exp.
22
Periscope system:
To avoid the damage to the IR camera detector from direct irradiation
Direction of the laser injection:
From the camera side of the foil
Scanning area of the laser irradiation:
90  70 mm (diagonal is 114 mm) @foil
(Effective diameter of the window: f = 100 mm)
(iv) Accuracy of the irradiation points:
Sufficiently higher than the size of bolometer pixels, □2.5 mm
Removable system:
To reduce the amount of the radioisotope waste
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 23
Schematic of in-situ calibration system
23
(l = 1000 mm)
Hot mirror
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
Generation rate of
DD neutron (Max)
LHD: 1.91016 [n/s]
JT-60U: 5.61016 [n/s]
Polyethylene: 90 mm
Lead: 15 mm

## Slide 24
24
Test stand of laser injection system
Laser
Mirror with biaxial goniometer
Hot mirror
Controller of goniometers
CaF2 window
Foil
IR camera
Specification of goniometer
Travel angle: 5 and 4
Foil size: 2.58 and 2.00
Positional repeatability: 0.004
 0.07 mm on the foil
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 25
25
Laser incident angle dependence
Variation due to laser incident angle is < 1%.
Transmittance of the hot mirror is > 96%.
Transmittance of the CaF2 window is > 93%.
Laser incident angle has variation to scan the irradiation points.
Hot mirror (vertical, horizontal)
CaF2 window
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 26
26
Irradiation position was successfully controlled using biaxial goniometers and LabVIEW
A pulse of the stepping motors correspond to
0.03 mm (horizontal) and 0.02 mm (vertical) at the foil.
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

## Slide 27
27
3D tomography measurement for fusion study has been established for the first time.
IRVB measurement results in LHD radiation collapse plasma shows
・Radiation from inboard side enhances during radiation collapse
・Inboard enhancement initiates in neighborhood of wall
An in-situ calibration system of the IRVB was designed for the application to the deuterium experiment in LHD.
Summary & Future work
4-6 Mar. 2015 第18回若手科学者によるプラズマ研究会 @日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所
Notes: 27

## Slide 29
Regularization factor, γ, is optimized at minimum GCV
GCV(Generalized Cross Validation)
Optimal γ with minimum GCV value is useful for reconstruction
Normalized reconstruction error
Normalized re-projection error
24/57
Chart: g

## Slide 30
Model (EMC3-EIRENE), S
Reconstructed , (with 10% noise)
Synthetic image, P
Reconstructed
Model reconstruction shows good reproduction of localized radiation
Radiation power density (W/cm3)
Radiation power density (W/cm3)
Φ=0.5
Φ=9.5
Φ=17.5
Φ=0.5
Φ=9.5
Φ=17.5